## Slide 1
2026 秋季招新题 / 技术复盘
Melspec 高性能实现复盘
从 CPU 算法优化到三节点流水线
exp009 2.186 s
官方四例 4/4 PASS / 三节点相对 exp001 1.728x / 原实现 1M：exp008 1427.391x
Notes: 本页用于开场。
汇报覆盖单节点 CPU、单节点 GPU、多节点 CPU 和多节点 GPU 路线，最终以三个节点上的 exp009 作为当前最快结果。
数据来源为 docs/experiment-report.md 和 logs/009_three_node_cpu_slurm-415.log。

## Slide 2
MELSPEC / PERFORMANCE
评测范围与统一口径
四个官方用例，三次运行取最小值，所有性能统一对照 exp001 的 64 线程结果
Melspec 优化复盘 | 02
用例 | n_fft | n_mels | 帧数
default | 8192 | 256 | 192,397
small_mels | 8192 | 64 | 192,397
large_fft | 16384 | 256 | 192,333
narrow_band | 16384 | 256 | 192,333
官方 expected 输出容差：rtol 1e-3，atol 1e-4
统一性能基线：exp001，64 线程 spread，3.777 s
计算环境：hepnode1 到 hepnode3，64 核 CPU 与 2 张 L40
所有计时均来自 Slurm 计算节点
注：exp001 原始 16 线程正式结果为 7.572 s，后续比较不再使用该口径。
Notes: 评测框架固定四个用例，每个正式结果运行三次并取最小值。
性能基线使用 exp001 的 64 线程 spread 结果 3.777 秒。16 线程的 7.572 秒只保留为历史记录，不能用于高估后续优化。
证据来源：docs/experiment-report.md、logs/cpu-thread-scaling_slurm-275.log。

## Slide 3
MELSPEC / PERFORMANCE
总体性能结果
三节点 CPU 流水化版本以 2.186 s 排名第一
Melspec 优化复盘 | 03
Chart: 
| 009 三节点 CPU | 004 三节点 CPU | 008 单节点 CPU | 001 单节点 CPU | 006 两节点 GPU | 002 单节点 GPU | 005 两节点 CPU+GPU | 003 单节点 CPU+GPU
四用例合计 | 2.186 | 2.533 | 2.733 | 3.777 | 4.024 | 5.164 | 5.179 | 5.207
2.186 s
exp009 四用例合计
1.728x
相对 exp001 T=64
原实现 1M default
exp008 1427.391x
exp009 156.271x
Notes: 横向条形图按总耗时从低到高展示全部关键版本。
exp009 为 2.186 秒，exp004 为 2.533 秒，exp008 为 2.733 秒。GPU 路线最好的是 exp006，4.024 秒。
证据来源：docs/experiment-report.md 的最终结果表，日志包括 jobs 359、413 和 415。

## Slide 4
MELSPEC / PERFORMANCE
每一步优化与实测效果
四用例对照 exp001；同口径 1M 样本：exp008 1427.391x，exp009 156.271x
Melspec 优化复盘 | 04
实验 | 思路与过程 | 四例合计 | 相对 exp001
001 | 打包实数 FFT、稀疏 Mel、tile、SIMD、OpenMP | 3.777 s | 1.000x
002 | cuFFT D2Z；两个 CUDA context / stream | 5.164 s | 0.731x
003 | 4% CPU 帧与双 GPU 并行 | 5.207 s | 0.725x
004 | 三 rank 原生 Slurm；本地读；token + pwrite | 2.533 s | 1.491x
005 | 两节点 CPU 2% + 双 GPU；完整 PCM 读取 | 5.179 s | 0.729x
006 | 两节点纯 GPU；本地 PCM 区间读取 | 4.024 s | 0.939x
007 | 阶段计时 driver；不改算法 | profile | 基线
008 | 并行归一化；单 OMP 区域；直接 float32 | 2.733 s | 1.382x
009 | 三节点复用 exp008；本地读 + 分布写 | 2.186 s | 1.728x
Notes: 这一页覆盖 001 到 009 的每一步思路和效果。相对 exp001 列使用完整四用例。
原实现的前 1M 样本同口径对照：exp008 为 1427.391x，exp009 为 156.271x。
证据来源：docs/experiment-report.md、results/final-metrics.csv、results/relative-to-original.csv。

## Slide 5
MELSPEC / PERFORMANCE
exp001 的计算优化
先消除算法中的重复计算与乘零工作
Melspec 优化复盘 | 05
01
半长度实数 FFT
将核心复数 FFT 从 n_fft 降到 n_fft/2
02
稀疏 Mel 投影
只遍历三角滤波器非零区间
03
分块与 OpenMP
复用一个 FFT plan 和每线程工作区
3.777 s
64 线程四用例合计
7.572 s
原 16 线程正式结果
Notes: exp001 的核心不是换语言，而是让每个阶段只做必要工作。
实数输入通过打包把核心 FFT 长度减半。Mel 投影删除乘零运算。分块让中间数据留在缓存层级内。
64 线程 spread 合计 3.777 秒。来源：logs/cpu-thread-scaling_slurm-275.log。

## Slide 6
MELSPEC / PERFORMANCE
GPU 路线的收益与限制
GPU 计算很快，但端到端时间被数据搬运和同步拉长
Melspec 优化复盘 | 06
Chart: 
| 006 两节点纯 GPU | 002 单节点双 GPU | 005 两节点 CPU+GPU | 003 单节点 CPU+GPU
四用例合计 | 4.024 | 5.164 | 5.179 | 5.207
计算只占一小段
exp006 的 GPU 计算约 0.16 到 0.23 s
H2D、D2H、cuFFT plan 与 stream 同步仍需支付
CPU 分担帧数没有超过纯 GPU，资源竞争抵消收益
输出文件接近 188 MiB，成为共同下限
Notes: GPU 图显示 exp006 是 GPU 路线中最好的，4.024 秒，但仍慢于 64 线程 exp001。
GPU 计算不慢，问题在于短进程里的启动、搬运、同步和最终输出。
证据来源：logs/006_multi_node_gpu_only_slurm-410.log、logs/003_cpu_gpu_tuning_slurm-299.log。

## Slide 7
MELSPEC / PERFORMANCE
单节点阶段 profiling
default 用例中，计算约占一半，读取和输出转换仍占明显比例
Melspec 优化复盘 | 07
Chart: 
| 读取与归一化 | FFT / 功率 / Mel | 转换与写入
耗时 | 0.2 | 0.5 | 0.24
779 MB
exp001 峰值内存
写入 /dev/null
0.90 s
完整写盘 0.97 s
差异约 70 到 90 ms
Notes: exp007 把 default 拆成读取与归一化约 0.20 秒，计算约 0.50 秒，转换与写入约 0.24 秒。
完整写盘和写入 /dev/null 只差 70 到 90 毫秒，因此先优化主机侧内存和转换路径，收益比直接换磁盘策略更明确。
证据来源：logs/007_single_node_profile_slurm-412.log。job 411 的 perf 无权限问题已在报告中披露。

## Slide 8
MELSPEC / PERFORMANCE
exp008 单节点最终方案
并行归一化、单 OpenMP 区域和直接 float32；同口径 1M 原实现加速 1427.391x
Melspec 优化复盘 | 08
读取
本地 PCM
归一化
64 threads
计算
direct float32
写入
single pass
2.733 s
四用例合计
1.382x
相对 exp001 T=64
394 MB
峰值 RSS
用例 | exp001 | exp008 | 结果
default | 0.931 | 0.629 | PASS
small_mels | 0.569 | 0.470 | PASS
large_fft | 1.155 | 0.827 | PASS
narrow_band | 1.122 | 0.807 | PASS
Notes: exp008 保留 exp001 的 FFT 和 Mel 数学，只修改数据路径。
并行归一化、单 OpenMP 区域和直接 float32 输出把合计从 3.777 秒降到 2.733 秒，峰值内存降到 394 MB。
官方四用例全部通过，同口径 1M 样本相对原实现加速 1427.391x。来源：jobs 413 和 418。

## Slide 9
MELSPEC / PERFORMANCE
exp009 三节点最终方案
每个节点处理本地帧区间；同口径 1M 原实现加速 156.271x
Melspec 优化复盘 | 09
hepnode1
rank 0
本地 PCM 区间
单 OpenMP 帧区域
float32 pwrite
hepnode2
rank 1
本地 PCM 区间
单 OpenMP 帧区域
float32 pwrite
hepnode3
rank 2
本地 PCM 区间
单 OpenMP 帧区域
float32 pwrite
共享输出文件 / 64-bit token 协调
2.186 s
四用例合计
1.159x
相对三节点 exp004
与 exp008 数据路径相同，优势来自三节点并行读取、计算与写出
Notes: exp009 使用三个 rank，每个节点读取自己的连续 PCM 区间，再用单 OpenMP 区域直接生成 float32 Mel。
rank 0 写入 token，其他 rank 确认 token 后并行写入不重叠的帧列。
四用例合计 2.186 秒，比三节点 exp004 再快 1.159 倍；同口径 1M 相对原实现为 156.271x。来源：jobs 415 和 418。

## Slide 10
MELSPEC / PERFORMANCE
当前瓶颈已经从计算转向输出
exp009 的 default profile 显示，分布式写入约占总时间的一半
Melspec 优化复盘 | 10
Chart: 
| 本地读取 | 归一化 | 计算 | 分布式写入
每 rank 耗时 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.28
57%
default profile 中，
写入占单 rank 总耗时约 57%
继续增加计算资源的边际收益有限。下一轮应先验证异步写、输出布局或 mmap 的成本。
Notes: exp009 的 default profile 中，读取约 0.02 秒，归一化约 0.04 秒，计算约 0.13 秒，分布式写入约 0.28 秒。
写入占单个 rank wall time 的一半以上。下一步不应先增加 CPU 核数或 GPU。
优化工作已按当前决定停止，这里的建议只作为后续可能方向。

## Slide 11
MELSPEC / PERFORMANCE
参考资料与 AI 工具
实现依据、外部接口文档和 AI 使用边界
Melspec 优化复盘 | 11
项目内资料
题目 README、原始 C++ 与 Python 实现
公开头文件、validate.py 与四份 expected
Slurm 原始日志和 nvidia-smi 输出
外部与 AI
CUDA Runtime、cuFFT、OpenMP、GCC、Slurm API
OpenAI Codex（GPT-5）：代码阅读、方案草稿和实验编排
所有正式性能与正确性数据均来自真实 Slurm 作业
AI 辅助实现经过编译、官方用例、日志复核和口径检查。
详细来源：docs/references-and-ai.md
Notes: 项目内依据来自原始代码、官方评测脚本和全部 expected 数据。
API 设计参考 CUDA Runtime、cuFFT、OpenMP、GCC 与 Slurm 的官方文档。
使用 OpenAI Codex（GPT-5）辅助分析、实现草稿、实验编排和材料整理。所有结论以真实作业日志为准。

## Slide 12
MELSPEC / PERFORMANCE
几个值得记住的 bug
这些问题改变了实现细节，也解释了为什么 profile 必须配合真实运行
Melspec 优化复盘 | 12
01
跨节点临时输入
benchmark 把 1M PCM 放在 batch 节点 /tmp，其他 rank 不可见，作业退出 143。改为共享目录输入。
02
ready token 竞态
旧 ready 文件可能让 rank 抢跑。最终使用每轮 64-bit token，确认当前轮状态后再 pwrite。
03
NVCC 链接参数
NVCC 把 -Wl,-rpath 当作未知选项。改为通过 LD_LIBRARY_PATH 定位 CUDA 库。
04
perf 权限限制
perf_event_paranoid=4 禁止硬件计数器。改用阶段计时 driver，保留有效阶段 profile 数据。
Notes: 这些 bug 都来自实际运行，不是概念性风险。
跨节点 /tmp 和 ready token 竞态都涉及多进程可见性与一致性。
NVCC 参数和 perf 权限说明工具链边界也必须通过远程实测确认。
证据来源：docs/references-and-ai.md、相关 failed/success Slurm 日志。

## Slide 13
结论
两个最终成果，覆盖单节点与三节点
单节点最终方案 / exp008
2.733 s
相对 exp001 1.382x
原实现 1M 1427.391x
三节点最终方案 / exp009
2.186 s
相对 exp001 1.728x
原实现 1M 156.271x
两个方案均 4/4 PASS
优化阶段已停止。最终单节点与三节点成果、原始日志和复现脚本均已归档。
Notes: 最终成果保留两个独立方案。单节点 exp008 为 2.733 秒，三节点 exp009 为 2.186 秒。
相对 exp001 的官方四用例加速分别为 1.382 倍和 1.728 倍。
同口径 1M 样本相对原实现分别为 1427.391 倍和 156.271 倍。
两个方案都通过官方四个用例。
优化阶段已经停止，后续工作只保留文档、PPT 和汇报内容。